## Slide 1: 组会报告
汇报人：刘子豪
—2026年04月25日—

## Slide 2
工作进展
RISCV大多是基于新的Primitive（观测方法）--L1/2 D/I Flush Reload/Prime Probe等、TLB PP/FR、GhostCache的Stale I&D cache，然后在用户态做传统Spectre、AES攻击复现
  基于GhostCache迁移到TLB上发现也有Stale现象，然后做成Spectre攻击完成复现（但是TLB也是缓存的一种，感觉没有特别大的意义）
利用RAS、IBP、BHT、BHB等微架构训练后瞬态执行到Gadget（可以跨特权级），利用User-Kernel share的Direct Map来做缓存级FR
  Retbleed（RAS Underflow后的Fallback）在RISCV不可行
  Phantom（Branch Target和Source都会被预取，训练分支和执行分支不一定相同）不可以，时间窗口太短
  攻击需要跨特权级+Gadget，（目前主要考虑间接跳转-IBP）实现类似于BHI的注入
  此类攻击RISCV真机上没有发过论文，现在主要基于开源C910做，如果要发文章需要商用开发板
2023MICRO-Phantom: Exploiting Decoder-detectable Mispredictions
2023SP-A Security RISC: Microarchitectural Attacks on Hardware RISC-V CPUs
2022Usenix-RETBLEED: Arbitrary Speculative Code Execution with Return Instructions
2025CCS-GhostCache: Timer- and Counter-Free Cache Attacks ExploitingWeak Coherence on RISC-V and ARM Chips（和CISPA的RiscyCache相似）
2025SP-Peek-a-Walk: Leaking Secrets via Page Walk Side Channels（正在尝试复现，同样缺少硬件LAM支持;可以直接破解后量子认证密钥）

## Slide 3
未来工作
RISCV上新特性推出比较缓慢（比如Pointer Masking标准还在推进），而x86出现过的问题在RISCV就无法精准复现，但是传统的漏洞都被挖掘的差不多了，用（微）架构新特性结合传统漏洞可能是一个比较好的方向;
  这类攻击都是跨特权级，还是需要分析微架构的逻辑（问题是精确index与对应的现象不好观测）
基于Rowhammer在riscv上做的也比较少，没有相关顶会文章
基于Race Condition时微架构可能的不同变化（基于x86迁移）
基于RISCV的后量子扩展领域做认证密钥提取（未仔细调研）
如果不考虑仅限于微架构，可以向内核/内存扩展（利用侧信道手段攻击）
已有工作：
测量手段：各级缓存的FR/PP,TLB的测量方法、I/D缓存不一致性证明Inst Fetch
BHT结构分析、IBP部分分析（还未实现精确控制）、RAS结构Underflow验证
  验证IBP、BHT等会跨态影响，但是无法实现精确控制
开发板固件替换、修改，Gadget分析工具

## Slide 4
Thanks！
工作计划
根据老师建议调整方向;
根据顶会论文源码进行分析，提取可以利用的点并尝试迁移;
Google Project0寻找前沿的可以利用的攻击。